Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 78 г. Челябинска

(МАОУ СОШ № 78)

# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор МАОУ СОШ  № 78

___________Н.А. Кирасирова

«____»_________20___  г.

Инструкция о противопожарном режиме

в МАОУ СОШ №78 г. Челябинска

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция  противопожарного режима в МАОУ СОШ №78 разработана на основе Постановления Российской Федерации №390 от 24.04.2012г (с изменениями на 6 марта 2015г) и содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения участников образовательного процесса, порядок организации УВП,  содержания территории, здания,  помещений школы, а также путей эвакуации.

2. Директор МАОУ СОШ №78 назначает ответственное лицо за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (МАОУ СОШ №78) – далее заместитель директора по АХР.

3. Работники  МАОУ СОШ №78   допускаются к работе  только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа  (проводит замдиректора по АХР) и прохождения пожарно-технического минимума (специализированные организации). Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

4. Ответственный за соблюдение требований пожарной безопасности:

- обеспечивает в складских (2), административных помещениях, на вахте, электрощитовой, в помещении школьной столовой,  кабинетах повышенной опасности   наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре (на плане эвакуации  обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения);

- организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (вахтер-дневное время, сторож – ночное время), а также обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

- осуществляет контроль за наличием в здании  МАОУ СОШ №78 телефонной связи и бесперебойной работы  устройства для подачи сигнала тревоги при пожаре;

-обеспечивает хранение огнетушителей  в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации;

-обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;

-размещает знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено";

-обеспечивает расчет и наличие на дверях помещений  складского назначения  обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- обеспечивает проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) занавеса, сцены в актовом зале не реже 1 раза в год силами специализированной организации;

-организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;

- организует работы по очищению от мусора и посторонних предметов приямков  у оконных проемов подвального этажа  здания;

- обеспечивает  наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности и осуществляет контроль за  исправным  состоянием знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа запоры на дверях эвакуационных выходов;
- осуществляет контроль за наличием надежного  крепления к полу линолеума, ковровых дорожек и других покрытий полов;

- осуществляет контроль за работой приборов эвакуационного освещения, которое  должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- обеспечиваетконтроль за наличием исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

-обеспечивает исправное состояние пожарного гидранта – организует работы  по их очистке от снега и льда в зимнее время, доступности подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- обеспечивает силами обслуживающих специализированных организации исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматическойустановки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре,  противопожарных дверей) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров в

МАОУ СОШ №78 создается пожарно-техническая комиссия.
6. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
7. В летний период времени, в случае, если на базе учреждения открывается летний оздоровительный лагерь, осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ в МАОУ СОШ №78;

в) подготовка для возможного использования имеющихся средств пожаротушения, СИЗов;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с работниками и воспитанниками о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;

д) проведение тренировочной эвакуации.

8. В МАОУ СОШ №78 запрещается:

- в здании и на территории школы курение запрещено;

- хранить и применять  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать  технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации), загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери,  переходы  и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
- проводить мероприятия для одновременного пребывания более 50 человек  в помещениях с одним эвакуационным выходом;

- изменять направление открывания дверей;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовой горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-  при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

9. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (торжественные мероприятия, представления, концерты  и пр.) назначается ответственнолицо (проект приказа готовит заместитель директора по ВР)за данное мероприятие, которое  обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц в помещении.

10. На мероприятиях, проводимых в МАОУ СОШ №78,  могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

11. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях МАОУ СОШ №78 запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, а также открытый огонь и свечи;

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время мероприятия;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

12. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными ПК и другую технику, бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

13. Прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

14. При эксплуатации систем вентиляции  запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

15. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

16.Ответственный за пожарную безопасность:

-  обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов ответственный за пожарную безопасностьпринимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

17. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие на вахте инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

18. Вахта  обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

19. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает МАОУ СОШ №78 огнетушителями по нормам, а также  соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
20. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону «01»  в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

21. В кабинете 313 (химия), предназначенного для проведения опытов (экспериментов):

- запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными.

22. В учебных классах и кабинетах МАОУ СОШ №78 следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

23. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

24. Заведующие кабинетами  313,316, 113 – (кабинеты повышенной опасности)  организуют проведение с учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. Учитель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.
25. В актовом  зале, который используется  для проведения танцевальных вечеров (мест не более 100)  крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

26. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки, занавеса в актовом зале, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

27. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.

Пожароопасные работы

28. При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, плотно закрывать, хранить тару из-под лакокрасочных материалов в  специально отведенном контейнере;

б) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на хранение в  специально отведенном контейнере.

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

29. Все работники МАОУ СОШ №78 по окончании работы обязаны осмотреть  рабочее место на предмет возможных неисправностей. Обесточить все имеющиеся электроприборы, в т.ч. выключить компьютерную технику. В случае имеющихся неисправностей немедленно уведомить ответственного за пожарную безопасность.

30. По окончании рабочего дня каждый работник, в том числе работники столовой,  обязан закрыть учебный кабинет (другое помещение), ключ оставить на вахте.  
         31. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте – не более 100 чел.

32. Обязанности и действия работников при пожаре

| № | Действия | ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
|  | вызов пожарной охраны | лицо, обнаружившее пожар |
|  | сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта | Немкова Т.И., Боровых Е.Н., Латынцева Ю.Н. |
|  | аварийная остановка технологического оборудования, отключение вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня) | заведующая производством Питерских О.А. |
|  | проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); | Плюснина Г.К. |
|  | использование средств пожаротушения | 1 этаж– Потапова Т.А. 2 этаж –Литвинова Е.С. 3 этаж – Кружихина С.А. Бакутина Е.И. Спортивный зал – большой - Гирфанов Р.Т. малый – Гнелица А.С. |
|  | эвакуация материальных ценностей | Эйгстер О.А. |
|  | эвакуация архивных документов | Ботова О.Е. |
|  | эвакуация бухгалтерских документов | Ежикова Л.М. |
|  | эвакуация документов по организации УВП | Анискова С.П. |
|  | эвакуация уставных документов | Латынцева Ю.Н. |
|  | эвакуация документов по организации ВР | Горбунова Д.В. |
|  | организация спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим | Соколова Т.Н. Литвин Л.Ю. |
|  | эвакуация ЛВЖ (кабинет химии) | Шарова Л.С. |
|  | прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара | Кирасирова Н.А. |
|  | удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; | Потапова Т.А. |
|  | осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны | Плюснина Г.К. |
|  | обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара | Семина В.Г. |
|  | встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; | Немкова Т.И., Боровых Е.Н. |
|  | сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава | Кирасирова Н.А. |
|  | по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара | Плюснина Г.К. |
|  | организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. | Губанова Т.А. |

#### Сведения о ближайших к МАОУ СОШ №78 подразделениях  пожарной охраны

Наименование: ПЧ №101, ул. Молодогвардейцев, 7а. тел. 740-35-91

Приложение N 1 к Инструкции противопожарного режима в МАОУ СОШ №78

# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор МАОУ СОШ  № 78

___________Н.А. Кирасирова

«____»_________20___  г.

Наряд-допуск на выполнение огневых работ

| 1. Выдан (кому) |  |
| --- | --- |
|  | (должность руководителя работ, |
| ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата) |
| 2. На выполнение работ |  |
|  | (указывается характер и содержание работы) |
| 3. Место проведения работ |  |
|  | (отделение, участок, установка, |
| аппарат, выработка, помещение ) |

4. Состав исполнителей

| п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

| 7. Согласовано: |  |
| --- | --- |
| со службами объекта, |  |
| на котором будут | (название службы, |
| производиться огневые работы |  |
|  | Ф.И.О.ответственного, подпись, дата) |
|  | (цех, участок, |
|  | Ф.И.О.ответственного, подпись, дата) |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Ответственный за подготовку |  |
| --- | --- |
| места проведения работ | (должность, Ф.И.О., подпись, |
|  | дата, время) |

| 9. Наряд-допуск продлен до |  |
| --- | --- |
|  | (дата, время, подпись выдавшего наряд, |
| Ф.И.О., должность) |
| 10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7) |
| (название службы, должность ответственного, |
| Ф.И.О., подпись, дата) |
| 11. Изменение состава бригады исполнителей |

| Введен в состав бригады | Выведен из состава бригады | Руководи- тельработ |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О | с условиями работы ознакомленпроинструк тирован (подпись) | квалифи кация, разряд, | выполняемая функция | дата, время | Ф.И.О. | дата, время | выполня- емая функция | (подпись) |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(руководитель работ, подпись, дата, время)

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

Ф.И.О., подпись, дата, время)

13. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |